CALLTRONIC

Техническое описание

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по установке

CALLTRONIC (

телефонный пульт дистанционного управления для дополнительных обогревателей компании Eberspacher

Комплект поставки:

1 модуль GSM (стационарная часть)

1 комплект кабелей для обогревателя

1 комплект кабелей для мини-таймера

1 антенна GSM для установки на ветровое стекло с тканью для протирки

1 кнопка

1 6-ти штырьковая розетка

1 6-ти штырьковый разъем

6 контактов «Junior» для таймера

3 винта

Для использования устройства CALLTRONIC необходимо наличие SIM-карты от оператора мобильной телефонной связи.

Мобильный телефон не включен в комплект поставки!

Номер для заказа ( CALLTRONIC ( 12 В:

22 1000 32 26 00

Дополнительные компоненты (по выбору):

Мини-задатчик

№ для заказа 22 1000 31 31 00

Содержание/Инструкция по эксплуатации

Содержание	стр.

Инструкция по эксплуатации

Использование CALLTRONIC	2

Общая информация по эксплуатации	2

Сброс PIN-кода	2

Режимы работы	3

Управление обогревателем с помощью цифровой клавиатуры телефона	3

Выполняемые функции

а) Выбор режима обогрев/вентилирование	4

б) Продолжительность работы при обогреве/вентилировании	4

в) Специальные возможности	5

Устранение неисправностей	5

Инструкция по установке

Монтаж CALLTRONIC	6

Установка антенны на ветровое стекло	6

Установка SIM-карты	7

Монтаж функциональных компонентов	7

Установка предохранителя и проверка работоспособности	7

Технические данные	7

Список коммутационных схем компонентов	8

Коммутационные схемы находятся в заключительной части этих инструкций.

Использование CALLTRONIC

CALLTRONIC является служебным устройством, предназначенным для дистанционного управления обогревателем с помощью телефона c двухтональным многочастотным набором (DTMF) или с помощью сотового телефона, подключенного к сети GSM. Вы можете выбирать между режимами обогрева и вентилирования. Для установки времени нагрева доступны следующие интервалы: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 и 120 мин.

Если нужна предварительная установка режима, следует использовать мини-таймер вместо кнопки.

ВНИМАНИЕ (ОПАСНОСТЬ!

- Возможно отрицательное воздействие на кардиостимуляторы и слуховые аппараты

- SIM-карты и держатели SIM-карт могут быть легко извлечены из устройства в любой момент ( маленькие дети могут их проглотить.

Обратите внимание!

- При звонке с использованием CALLTRONIC возрастают расходы вследствие оплаты телефона

- Радиус действия зависит от оператора услуг связи (возможны «радиодыры» ( разрывы связи при передаче)

- Необходимо тщательно соблюдать инструкции и правила производителя автомобиля по установке и эксплуатации сотовых телефонов и оборудования GSM.

- CALLTRONIC может работать только с расположенной снаружи внешней антенной GSM на автомобилях с металлизированным ветровым стеклом.

Общая информация по эксплуатации

- Перед нажатием цифровой клавиши следует подождать голосового ответа, иначе нажатие на клавишу будет проигнорировано

- Соединение прекращается при отсутствии ввода в течение 30 сек.

- Сброс PIN-кода:

Если Вы забыли свой PIN-код для установления связи с CALLTRONIC, Вы можете сделать сброс следующим образом:

- Сядьте в автомобиль

- Выключите обогреватель, если он включен

- С помощью телефона вызовите CALLTRONIC

- Используйте кнопку или мини-таймер, чтобы включить обогреватель в течение 30 сек. после голосового запроса о вводе PIN-кода («Enter PIN»). По истечении 30-ти секундного периода обогреватель должен включиться. Если этого не произошло, значит программа прервана и описанные операции следует повторить.

- Подождите фразы о неверном PIN-коде («PIN invalid»)

- Последует предложение ввести PIN-коде («Enter PIN»)

- Введите PIN-код «0000»

- Снова последует предложение ввести PIN-коде («Enter PIN»)

- Повторно введите PIN-код «0000»

- Услышите фразу о правильном вводе PIN-кода («PIN OK»)

- Предложение «Введите функцию» («Input function»)

Теперь PIN-код «0000» сохранен для запуска устройства.

Вы можете изменить PIN-код в любое время, как описано в таблице на стр. 5.

Имеются 3 следующих режима работы устройства

В случае неисправностей при работе обогревателя (например, вследствие отсутствия топлива), после того, как случится неисправность, запрос о ней можно сделать с помощью Функции 6 (если подсоединен диагностический кабель) Устраните причину неисправности с помощью инструкции по эксплуатации обогревателя.

1. Автономная работа

Используются кнопки телефона от 0 до 7 (см. нижеследующую таблицу).

Установленная в салоне автомобиля кнопка может служить для включения и выключения обогревателя. Если обогреватель включен с помощью этой кнопки, время его работы составит 40 мин. Кнопка может работать и в случае отсутствия SIM-карты. Если в работе нагревателя произойдет сбой, индикатор кнопки начинает мигать.

2. Совместная работа с мини-таймером

Используются кнопки от 0 до 3 и от 5 до 7 (см. нижеследующую таблицу).

Функции кнопки 4 (выбор режима работы) берет на себя мини-таймер (см. инструкции по установке и эксплуатации мини-таймера).

При включении обогревателя с помощью мини-таймера, всегда используется режим работы, установленный в последний раз при использовании сотового телефона. В случае неисправности обогревателя, на экране мини-таймера попеременно отображается время и значки «((».

Если CALLTRONIC подключен к сотовому телефону, на экране мини-таймера появятся значки «((».

3. Совместная работа с мини-контроллером AIRTRONIC

При совместной работе с CALLTRONIC мини-контроллер служит лишь для установки выбранных значений.

С помощью мини-контроллера выберите режим нагрева. Красный светодиод на мини-контроллере служит только для индикации состояния включения, а не для отображения режима работы ( режим работы выбирается с помощью дистанционного управления.

## Управление обогревателем с помощью цифровой клавиатуры телефона

Сначала Вам нужно установить соединение между телефоном и CALLTRONIC.

Чтобы это сделать, наберите номер, назначенный Вашим оператором услуг связи.

Вы получите ответ CALLTRONIC в виде следующего текста: «Eberspaher heater - Input PIN» (Обогреватель Eberspaher ( введите PIN-код).

Введите 4-х цифровой PIN-код (Изготовитель устанавливает PIN-код 0000).

При неверном вводе появляется следующее сообщение: «PIN invalid» (неверный PIN-код)

Введите правильный PIN-код.

Если PIN-код введен правильно, появляется следующее сообщение: «PIN OK ( Input command» (Верный PIN-код ( введите команду)

Теперь Вы можете ввести свои установки для обогревателя с помощью CALLTRONIC.

В таблице на стр. 4 и 5 показано, какие функции Вы можете использовать.

Имеющиеся функции

а) Выбор режима работы обогрев/вентилирование

| Цифровая кнопка | Команда | Голосовой сигнал |
| --- | --- | --- |
| 0 | Отключение рабочего режима (нагрев/вентилирование) | Обогреватель выключен ( введите команду |
| 1 | Включить режим обогрева | Обогрев включен - время работы…минут ( Введите команду Обогрев включен (только для мини-таймера) ( Введите команду |
| 2 | Включить режим вентилирования | Вентилирование включено - время работы…минут ( Введите команду Вентилирование включено (только для мини-таймера) ( Введите команду |
| 3 | Контроль состояния | Обогрев включен - время работы…минут ( Введите команду Обогрев включен (только для мини-таймера) ( Введите команду Вентилирование включено - время работы…мин ( Введите команду Вентилирование включено (только для мини-таймера) ( Введите команду Обогреватель выключен ( введите команду |

б) Продолжительность работы при обогреве/вентилировании

(Если подсоединен мини-таймер, указанная ниже функция кнопки 4 на работает)

| Цифровая кнопка | Команда | Голосовой сигнал |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ввод продолжительности нагрева и вентилирования | Введите время работы Неверный ввод ( введите команду (только если подключен мини-таймер) |
| 1 | Выбор 10-ти минутного периода работы | Время работы 10 минут ( Введите команду |
| 2 | Выбор 20-ти минутного периода работы | Время работы 20 минут ( Введите команду |
| 3 | Выбор 30-ти минутного периода работы | Время работы 30 минут ( Введите команду |
| 4 | Выбор 40-ти минутного периода работы | Время работы 40 минут ( Введите команду |
| 5 | Выбор 50-ти минутного периода работы | Время работы 50 минут ( Введите команду |
| 6 | Выбор 60-ти минутного периода работы | Время работы 60 минут ( Введите команду |
| 7 | Выбор 90-ти минутного периода работы | Время работы 90 минут ( Введите команду |
| 8 | Выбор 120-ти минутного периода работы | Время работы 120 минут ( Введите команду |
| 9 | Нет команды | Неверный ввод ( введите команду |
| 0 | Нет команды | Неверный ввод ( введите команду |

в) Специальные возможности

| Цифровая кнопка | Команда | Голосовой сигнал |
| --- | --- | --- |
| 5 | При нажатии на кнопку 5 выбирается один из указанных языков. Повторяйте команду, пока не будет выбран нужный язык |
|  | Выбранный язык немецкий шведский английский французский | Введите команду (на выбранном языке) |
| Следующая функция, вызываемая с помощью кнопки 6, используется только в профессиональных приложениях (для модернизации) - должен быть подключен диагностический кабель (сине/белый) |
| 6 | Запрос состояния обогревателя (Диагностика) | Обогреватель исправен ( Введите команду Обогреватель неисправен ( Введите команду Неверный ввод ( Введите команду (если не подключен диагностический кабель) |
| 7 | Изменение PIN-кода | Введите новый PIN-код |
|  | хххх Ввод нового PIN-кода | Введите новый PIN-код |
|  | хххх Ввод нового PIN-кода (для подтверждения) | PIN-код введен верно ( Введите команду Неверный ввод ( Введите команду |
| 8 | Нет команды | Неверный ввод ( введите команду |
| 9 | Нет команды | Неверный ввод ( введите команду |

Устранение неисправностей

Если при использовании CALLTRONIC у Вас возникли затруднения, сначала попробуйте найти решения проблемы в приведенном списке. Если неисправности устранить не удалось, свяжитесь, пожалуйста, с сервисным центром Eberspacher.

| Неисправность | Возможная причина | Возможный способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет связи с CALLTRONIC | Нет напряжения питания | Проверьте предохранитель и проводку |
|  | Слабый сигнал | Смените местоположение автомобиля, проверьте антенну |
|  | Вы находитесь вне радиуса действия GSM | Проверьте радиус действия сети Вашего оператора связи |
|  | Сеть заблокирована | Проверьте, не заблокирована ли сеть |
|  | Сеть перегружена | Повторите звонок позже |
|  | Негодная SIM-карта | Позвоните через другого оператора связи |
|  | SIM-карта вставлена неправильно | Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно, держатель SIM-карты должен быть зафиксирована |
|  | Загрязнены контакты SIM-карты | Протрите SIM-карту сухой тканью |
|  | SIM-карта рассчитана на другое напряжение | Допустимо использование только 3-х вольтовых SIM-карт |
|  | SIM-карта повреждена | Произведите визуальную проверку, возвратите SIM-карту оператору связи |

Инструкция по установке

Монтаж CALLTRONIC

Устройство CALLTRONIC предназначено для установки только внутри салона автомобиля в соответствии с монтажной схемой. По возможности следует выбрать такое расположение устройство, в котором оно бы не подвергалось воздействию прямых солнечных лучей.

Обратите внимание!

- Необходимо обеспечить возможность смены SIM-карты в установленном устройстве

- Убедитесь, что Вы следуете инструкциям и правилам производителя автомобиля по установке и эксплуатации сотовых телефонов и оборудования GSM.

(Рис)

1 Модуль CALLTRONIC

2 Держатель SIM-карты

3 Кнопка со светодиодным индикатором

4 Кабель к обогревателю

5 Кабель к мини-таймеру (дополнительная возможность)

6 Антенна GSM для установки на ветровое стекло

Установка антенны на ветровое стекло

Антенна прикрепляется с внутренней стороны ветрового стекла или заднего стекла

Монтаж:

Перед приклеиванием антенны (3) выбранное для нее место на стекле (2) должно быть очищено от грязи и насухо протерто с помощью входящей в комплект ткани.

Снимите защитную ленту с клеящей полоски.

Вставьте кабель антенны в модуль CALLTRONIC (1) и подключите антенну

Примечание:

Длина кабеля антенны ( 5 м.

Установка SIM-карты

Перед началом работы с CALLTRONIC необходимо вставить SIM-карту.

(1) Для освобождения фиксатора держателя SIM-карты нажмите на желтую кнопку ( держатель SIM-карты немного выдвинется из гнезда.

(2) Извлеките держатель SIM-карты.

(3) Вставьте SIM-карту чипом (контактами) вверх.

(4) Вновь вставьте держатель SIM-карты в устройство до фиксации в гнезде.

Замечание:

Допустимо использование только 3-х вольтовых SIM-карт без PIN.

Монтаж функциональных компонентов

Кнопка

Установите входящую в комплект поставки кнопку в пределах поля зрения водителя (просверлите отверстие диаметром 10 мм, макс. толщина стенки 2,5 мм). Подключите кабели в соответствии с коммутационной схемой.

Мини-таймер (дополнительная возможность)

Установите мини-таймер (отдельное дополнительное устройство) в соответствии с предоставляемой инструкцией. Подключите кабели в соответствии с коммутационной схемой.

Установка предохранителя и проверка работоспособности

Функциональные компоненты системы должны быть подсоединены и полностью работоспособны до вставки предохранителя.

Вставьте предохранитель CALLTRONIC (5 А)  и проверьте работоспособность системы CALLTRONIC через приблизительно 30 сек. (время, необходимое модулю GSM для установления связи с сетью), воспользовавшись обычным или сотовым телефоном.

Обратите внимание!

Для распознавания типа неисправности должен быть подключен диагностический кабель обогревателя (сине/белый) (только для профессионального использования ( для модернизации).

Функциональные компоненты системы должны быть подсоединены и полностью работоспособны до вставки предохранителя. CALLTRONIC определяет, подсоединены ли кнопка или мини-таймер при подаче электроэнергии в систему в первый раз. После этого CALLTRONIC не допускает изменения в системе.

Технические данные

Рабочее напряжение:	12 В

Полосы частот GSM:	Сдвоенная полоса EGSM900

GSM1800

Класс GSM:	Малый MS

Мощность передачи:	Класс 4 для EGSM900

Класс 1 для GSM1800

Рабочая температура:	от -20 до +50 оС

Температура хранения:	от -30 до +85 оС

Размеры:	140х100х36 мм

Внимание!

Система CALLTRONIC должна подключаться в соответствии с коммутационными схемами, находящимися в заключительной части данных инструкций.

Обращайте внимание на тип обогревателя!

Список коммутационных схем компонентов

2.5.4	Реле включения

2.5.9	Реле вентилирования

3.1.11	Контурное рабочее устройство

3.1.17	Мини-контроллер AIRTRONIC

3.1.18	Кнопка системы CALLTRONIC

3.2.12	Переключатель мини-таймера 12/24 В

3.2.14	Выключатель освещения мини-таймера (только 12 В)

3.3.8	Пульт дистанционного управления CALLTRONIC

3.8.3	Антенна

а) Подключение функциональных компонентов к обогревателю

- rt	Плюс источника питания, клемма 30

- ge	Контакт сигнала S+

- gr	Текущее значение температуры

- ws rt	Отключение противоугонной системы

- br	Минус источника питания, клемма 31

- bl ws; bl	Диагностика

- gr rt	Установка значения температуры

- br ws	Опорный сигнал датчика

- sw ws	Включение вентиляции

z) Клемма 58 (освещение)

Изолируйте все неиспользуемые концы кабелей

Разъемы и корпуса розеток показаны со стороны входа кабелей

Цвет кабелей

sw = черный

ws = белый

rt = красный

ge = желтый

gn = зеленый

vi = фиолетовый

br = коричневый

gr = серый

bl = синий

li= сиреневый