## Руководство  по эксплуатации

TFZ 614 – TFZ620

### Оглавление

1.1 Гарантия……………………………………………………………………..3

1.2 Обслуживание……………………………………………………………....6

1.3 Информация по технике безопасности………………………………..…..6

2.   Описание панели управления в кабине……….………………..…...…….9

- Основные технические характеристики…………………………………18

- Гарантийный талон………………………………………………………..19

- Программа планового технического обслуживания (ТО)…………....…20

- Регистрация гарантийных ремонтов……………………………………...25

- Список сервисных центров по обслуживанию и ремонту ХОУ...………26

Благодарим Вас за выбор холодильной установки ZANOTTI . Данное руководство содержит необходимые указания по правильной и надежной эксплуатации машины. Хорошее знание инструкций позволит поддерживать оптимальные условия работы холодильной машины.

Просим Вас внимательно и полностью ознакомится с данным руководством, прежде чем запустить машину в эксплуатацию. В случае любого сомнения или замешательства просьба обращаться в нашу сервисную службу.

С целью улучшения качества продукции, ZANOTTI S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

  - Гарантия:

Условия гарантии:

1.   Данная гарантия ограничивается по усмотрению ремонтом, заменой новыми или отремонтированными у любого уполномоченного дилера ZANOTTI транспортные системы деталями, которые признаны ZANOTTI транспортные системы дефектными при условии нормальной эксплуатации и обслуживания в течение гарантийного периода.

2.   Данная гарантия распространяется только на трудозатраты и стоимость деталей. Указанные ремонт или замена являются единственным возмещением ущерба Покупателю, а устранение дефектов в проданном ZANOTTI транспортные системы изделии, попадающем под действие данной гарантии, упомянутыми выше способами полностью исчерпывает обязательства и ответственность ZANOTTI транспортные системы как на основе контракта или судебного иска     (включая ответственность за халатность и/или умысел), так и на иной основе.

3.   Согласно условиям Гарантии ZANOTTI транспортные системы любая деталь изделия, отремонтированная или поставленная взамен, устанавливается уполномоченным дилером ZANOTTI транспортные системы без оплаты Покупателем трудозатрат и стоимости деталей. Все замененные детали становятся собственностью ZANOTTI транспортные системы Такое гарантийное обслуживание выполняется исключительно уполномоченным дилером ZANOTTI транспортные системы и не включает сверхурочных работ, пробега автомобиля, затрат на телефонные переговоры и телеграфные отправления, а также стоимость транспортировки и/или перемещения оборудования и обслуживающего персонала.

4.  Претензии принимаются только при наличии акта выполненных работ и правильно заполненного гарантийного талона, которым укомплектована установка.

5.   Гарантия утрачивается в следующих случаях:

5.1.  Неправильная эксплуатация оборудования (нарушение инструкции по эксплуатации, применение не по назначению).

5.2.  Наличие механических, химических, термических или любых других повреждений оборудования или его узлов и (или) деталей.

5.3.  Попадание воды или другой жидкости или другой жидкости на оборудование или его составляющие по причине не герметичности кузова или по любой другой причине.

5.4. Неисправность вызвана аварией, пожаром, наводнением, любым стихийным бедствием, любым другим повреждением транспортного средства.

5.5.  В случае ремонта, демонтажа, монтажа оборудования лицом, не имеющим аттестации производителя оборудования или его представителя в России.

5.6.  Невыполнение пунктов 9 и пункты 14 и 15 настоящих условий гарантии.

5.7.  Не прохождение периодического технического обслуживания в соответствии с требованиями настоящего паспорта (и/или инструкции по эксплуатации или другого документа, имеющего отношение к данному оборудованию) оборудования.

5.8.  Невыполнение любых требований, изложенных в паспорте (и/или инструкции по эксплуатации) на оборудование.

5.9.  При разгерметизации рефрижераторной системы оборудования на срок более 10 (десяти) часов. Если автомобиль побывал в аварии и система рефрижератора не герметична , нужно по возможности быстро либо вновь герметизировать систему, либо заглушить технологическими заглушками соединители компрессора, конденсора, испарителя, рефрижераторных магистралей. Длительная разгерметизация приводит к попаданию в магистрали загрязнений и невозможности последующего восстановления рефрижераторной системы.

5.10.  При попадании внутрь рефрижераторной системы влаги, пыли, грязи и (или) любых других инородных предметов.

5.11.  При использовании оборудования не по назначению.

6.   Гарантия распространяется только на дефекты, допущенные предприятием – изготовителем данного оборудования или установщиком.

7.  Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неисправности штатного электрического, механического или любого другого оборудования автомобиля.

8.  Гарантийный срок на оборудование и монтаж – один год с даты монтажа (установки).

8.1. Гарантия также не распространяется на расходные материалы и материалы, необходимые для обслуживания, включая (но не ограничиваясь этим): моторное масло, смазочные материалы, предохранители, топливо, фильтры и фильтрующие элементы, калильные свечи, чистящие материалы, лампочки, хладагенты, осушители и аккумуляторы, ремни, топливная аппаратура.

8.2. Гарантия не распространяется на резьбовые элементы кронштейна компрессора, такие как: крепление компрессора к кронштейну, крепление кронштейна к двигателю, крепление деталей кронштейна между собой. Эти элементы требуют контроля в процессе эксплуатации, так как подвержены постоянным вибрациям и динамическим нагрузкам.

9.  «Заказчик» предупреждён, что нормальная работа рефрижераторного оборудования возможно только в том случае, если оно установлено на изотермический фургон с коэффициентом теплопередачи через стенки, потолок, пол и двери изотермического фургона не более 0,4 Вт/м²X°С, изотермический фургон герметичен, не происходит теплообмена с окружающим воздухом через двери и (или) другие уплотнения или тепловые мосты. Температурные режимы внутри фургона, при работе оборудования, выдерживаются при температуре наружного воздуха не более 30°С, при отсутствии воздействия солнечного или любого другого излучения (нагрева) на фургон, и только при соответствии объёма и термоизоляции фургона мощности выбранного оборудования.

9.1.  «Заказчик» ознакомлен с техническими характеристиками рефрижераторного оборудования и с рекомендуемыми толщинами и видами термоизоляции фургонов.

9.2.  Соответствие изотермического фургона заказанному оборудованию обеспечивается «Заказчиком».

10.  В случае установки рефрижераторного оборудования на фургон с несоответствующей термоизоляцией и (или) с несоответствующим внутренним объёмом, гарантийный срок на оборудование и монтаж девяносто календарных дней с даты монтажа (установки).

Прочие условия

11.  В случае неработоспособности оборудования, указанного в настоящем акте, владелец автомобиля своими силами доставляет автомобиль на гарантийную сервисную станцию и обеспечивает запас топлива, в топливном баке автомобиля, необходимый для пусконаладочных работ при производстве технического обслуживания оборудования.

12.  Перегорание предохранителя не является неисправностью.

13. Запрещается снимать (отсоединять) клеммы от аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к неисправности оборудования.

14. Запрещается запускать двигатель ХОУ с помощью зарядного (или любого другого пускового устройства, кроме штатного аккумулятора) устройства, во избежание повреждения электронной, электрической, механической систем рефрижераторного оборудования или автомобиля.

15. Автомобиль с заправленным рефрижератором нельзя подвергать нагреву выше 50-60°С, например сушке в окрасочной камере. При нагреве возможно аномально высокое повышение давления, что может привести к повреждению блоков и разрыву магистралей холодильной установки. Нагрев автомобиля в окрасочной камере допустим только после удаления фреона из рефрижератора.

16. При наличии,  в составе рефрижераторного оборудования, блока стояночного компрессора необходимо обеспечить подачу электроэнергии качества, соответствующего нормам, действующим на территории Российской Федерации.

17. «Завод изготовитель» не несёт ответственности за любой косвенный ущерб (материальный и моральный), связанный с эксплуатацией оборудования.

  - Обслуживание:

Для обеспечения безопасности и поддержания бесперебойной работы холодильной установки важно, чтобы работы по обслуживанию производились с периодичностью, предусмотренной производителем (см. таблицу обслуживания).

Обслуживание и ремонт должны производиться авторизованными сервисными службами ZANOTTI S.p.A.

1.3.   Информация по технике безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- В случае использования холодильной машины в закрытом помещении, работать только в режиме «RETE (СЕТЬ)» (держать выключенным двигатель автомобиля во избежание отравления выхлопными газами)

- Убедиться, что между конденсатором и потолком имеется расстояние не менее 60 см и достаточный воздухообмен с наружным воздухом.

- Чистка машины осуществляется при выключенной машине и только после ее охлаждения.

- Для чистки использовать влажную салфетку с чистящим средством.

- Не использовать струю воды или пара под давлением, поскольку можно повредить электрические компоненты машины.

###### ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ

- Нельзя производить обслуживание при работающей холодильной машине.

- Необходимо принимать меры во избежание самопроизвольного запуска машины.

- Во время процедуры обслуживания или ремонта, обращать особое внимание на движущиеся части, такие как вентиляторы, ремни и барабаны.

###### ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Не пользоваться холодильной машиной при открытых или снятых обшивке и панелях.

- Не засорять никоим образом поток воздуха конденсатора.

- По окончании каждого периода работы компрессор, конденсатор и трубопроводы нагнетания высокого давления сильно нагреваются. Поэтому необходимо избегать контакта с этими компонентами при ремонте или контроле до тех пор, пока они не охладятся.

- Периодически проверять, что пыль, отходы или постоянные предметы не затрудняют циркуляцию воздуха вокруг конденсатора и воздухоохладителя. При необходимости произвести чистку

###### УДАРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Прежде чем открыть дверцу эл. щита, необходимо убедиться, что ток отключен.

- Прежде чем производить сварку на холодильной машине, отсоединить аккумулятор автомашины.

- Прежде чем производить сварку на кожухе, необходимо убедиться, что отсоединены аккумуляторы холодильной машины и автомашины, также как и генератор переменного тока.

- Убедиться, что установка электропитания имеет устройства заземления.

- Электробытовые и офисные установки должны быть соединены с холодильной машиной квалифицированным персоналом и в соответствии с нормативами.

###### ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

- Периодически проверять уровень электролита аккумулятора автомашины. При необходимости добавлять дистиллированную воду.

- Если батарея разрядилась, зарядить ее и проверить ток, а если она вышла из строя, то проверить соответствие аккумулятора рекомендациям по установке.

- Никогда не запускать машину или транспортное средство с помощью зарядного устройства, во избежание повреждения электронной системы холодильной машины или автомобиля.

2.ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ

  - Описание пульта управления

ХОУ ZANOTTI серии TFZ оснащены электронным пультом управления на основе микропроцессора (с его помощью происходит контроль кабины) который полностью автоматически управляет операциями. В частности, пульт управления контролирует начало и остановку работы двигателя в зависимости от установленной температуры. Выбор (дизель или электро) выбирается автоматически при подсоединении.

  - Включение пульта управления

Нажмите первую кнопку справа (ON/OFF) и держите до того времени, пока на дисплее не появится ON. Для выключения агрегата повторяется та же процедура.

После заставки на дисплее отобразится статус установки.

    - Стандарт

работа от электросети                                Работа от дизельного двигателя

1 испаритель          					1 испаритель

    - Мульти-температурная версия

работа от электросети                                работа от дизельного двигателя

2 испарителя                    				3 испарителя

работа от дизельного двигателя

2 испарителя                 				            3 испарителя

  - Установка при работе от дизельного двигателя

Нажмите  , чтобы выбрать операцию:

-  автоматический (start/stop): холодильная установка нагревает и охлаждает согласно установленной температуры (по умолчанию)

-   непрерывный: температура поддерживается постоянно без остановки двигателя.

Нажмите   выберите высокую или низкую скорость (только для начала/остановки работы в режиме «Старт/Стоп»).

ВНИМАНИЕ !!!

В случае подключения установки к электрической сети, дизельный режим отключается и устанока начинает работать от электрической сети.

В случае пропадания напряжения при работе от электросети, дизельный режим включится приблизительно через 5 минут.

Установка значений для работы

Нажмите  и появится следующий экран:

СТАНДАРТ

Нажмите  чтобы увеличить или уменьшить значения.

Мульти-температурная версия

2 испарителя             				3 испарителя

Нажмите  для достижения различных значений

Нажмите  для увеличения или снижения значения.

Для возвращения в общее меню нажмите .

  - Включение и выключение испарителя (Только для Мульти-температурной версии)

Для включения и выключения испарителя нажмите

Затем появится следующий экран

Затем нажмите  для получения показаний о включении/выключении испарителей на экране

2 испарителя                				                   3 испарителя

Используйте  для выбора испарителя, который вы бы хотели включить или выключить и нажмите  для изменения их состояния.

Для возвращения в главное меню нажмите .

В главном меню примечание  будет указывать на тот испаритель, который является выведенным из строя.

2 испарителя       					     3 испарителя

  - Включение установки

Нажмите    для включения и остановки охладительной установки. На дисплее высветятся показания.

  - Ручная оттайка

Нажмите    и удерживайте в течение пяти секунд. Начало и окончание оттайки происходит автоматически, в зависимости от состояния датчика окончания оттайки. Во время оттайки появляется значок     и в то же самое время кнопка начинает мигать.

После окончания оттайки начинается период каплепадения и кнопка продолжает мигать.

  - Сигнал тревоги

Существует три вида тревоги:

предупреждение;

остановка с автоматической перезагрузкой;

остановка с ручной перезагрузкой;

Предупреждение: значок         появляется на дисплее, указывая на то, что существует сигнал тревоги

Предупреждение сопровождается, включением звукового сигнала холодильной установке и в пульте управления.

Нажмите один раз       , чтобы отключить звуковой сигнал.

Ещё раз нажмите , для того чтобы увидеть тип тревоги.

Значок     указывает на наличие аварийной тревоги:  если этот значок присутствует на экране- то тревога всё ещё существует.

Для приглушения звукового сигнала на установке, следует нажать кнопку .

Убрать предупреждение на дисплее установки можно повторным нажатием  кнопки.

Для возвращения в главное меню, следует нажать кнопку . Когда сигнал тревоги снимается автоматически, звуковой сигнал отключается, но предупреждение на дисплее ещё остаётся. Для очистки дисплея от предупреждения и для восстановления исходных параметров установки, следует нажать .

Автоматический сброс сигнала тревоги: то же самое что и происходит в «простом предупреждении», только разница в том, что установка останавливается и начнёт работать после устранения причины тревоги автоматически.

Ручной сброс сигнала тревоги: Значок  :Звуковой сигнал активирован. Появляется надпись LOCKED (заблокировано).

-Нажмите  дважды, чтобы на дисплее появился сигнал тревоги.

-Когда причина сигнала тревоги устранена, нажмите и появится «no alarm» («нет сигнала тревоги»). В заблокированной установке значок       пропадёт лишь тогда, когда сигнал тревоги будет устранён.

-Нажмите  для возвращения в главное меню.

-Когда сигнал тревоги будет устранён, нажмите     , чтобы начать работу установки.

  - Аварийная сигнализация (ALARM (коды ошибок)).

| Код | Описание | Тип |
| --- | --- | --- |
| А01 | Сигнал тревоги отказа датчиков кабины | Ручная установка |
| А04 | Сигнал тревоги выключателя давления | Автоматическая установка |
| А05 | Сигнал тревоги уровня масла | Предупреждение |
| А06 | Сигнал тревоги воздушного фильтра | Предупреждение |
| А07 | Сигнал тревоги температуры воды | Ручная установка |
| А08 | Сигнал тревоги переключателя открытой двери | Автоматическая установка |
| А09 | Сигнал тревоги открытой двери | Автоматическая установка |
| А10 | Сигнал тревоги давления масла | Ручная установка |
| А11 | Сигнал тревоги выключателя давления | Автоматическая установка |
| А12 | Сигнал тревоги максимальной температуры | Предупреждение |
| А13 | Сигнал тревоги минимальной температуры | Предупреждение |
| А14 | Сигнал тревоги в тепловом реле | Автоматическая установка |
| А15 | Сигнал тревоги разряда батареи | Ручная установка |
| А16 | Проблема в начале работы установки | Ручная установка |
| А17 | Сигнал тревоги отказа датчика генератора переменного тока | Ручная установка |
| А18 | Сигнал тревоги отказа датчиков воды | Предупреждение |

  - Описание сигналов тревоги

А01  Сигнал тревоги отказа датчиков кабины

Этот сигнал тревоги вызывает выключение до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Для начала работы, установку перезапускают, нажимая кнопку ON/OFF .

А04/11   Сигнал тревоги выключателя давления

Этот сигнал тревоги происходит тогда, когда выключатель либо высокого либо низкого давления перестаёт функционировать, вследствие плохой очистки конденсатора или ослабления вентиляционных ремней конденсатора. Выключатель низкого давления так же может перестать функционировать из-за утечек хладагента. Сигнал тревоги будет прерывать работу установки до тех пор, пока не будет устранена неисправность.

А05 Сигнал тревоги уровня масла

Это предупреждающая тревога, которая не влияет на процесс работы установки.

А06 Сигнал тревоги воздушного фильтра

Это предупреждающая тревога, которая не влияет на процесс работы установки.

А07 Сигнал тревоги температуры воды

Этот сигнал тревоги возникает, когда температура воды превышает допустимое значение. Это приводит к тому, что дизельный двигатель прекращает свою работу до тех пор, пока не установится нормальное значение температуры воды.

А08  Сигнал тревоги открытого микровыключателя двери

Сигнал тревоги происходит тогда, когда крышам моторного отсека установки открыта. Это препятствует началу процесса.

А09 Сигнал тревоги открытой двери

Если это дверь микровыключателя, то сигнал тревоги указывает на то, что дверь кузова открыта.

А10 Сигнал тревоги давления масла

Сигнал тревоги возникает в случае снижения давления масла, что заставляет дизельный двигатель отключиться. Для перезапуска установки следует устранить неисправность и наать кнопку on/off.

А12/13 Сигнал тревоги максимальной/минимальной температуры

Этот сигнал тревоги возникает, когда разница между фактической  температурой кузова и температурой заданного превышает установленные заводские значения.

А14 Сигнал тревоги в тепловом реле

Сигнал тревоги возникает в случае перегрузки электродвигателя, что и влечёт за собой остановку от электрической сети установки. Чтобы устранить неполадку, требуется отсоединить установку, открыть электропанель и перезагрузить тепловое реле, с помощью нажатия синей кнопки. Закройте электропанель и соедините установку с электрической сетью. Затем нажмите на кнопку ON/OFF на пульте управления.

А15 Сигнал тревоги разряда батареи

Сигнал тревоги происходит, когда напряжение батареи меньше 11,5 В. Это влечёт за собой прерывание работы установки, до тех пор, пока напряжение батарее не будет выше 11,5 В. хотя бы на 1 уровень.

А16/17 Проблема при запуске установки или сигнал тревоги отказа генератора

Сигнал тревоги возникает, если дизельный двигатель не запустится после заданного максимального числа попыток (заводская установка-5). Возможны причины: неисправный генератор, слабые ремни, нет топлива.

Если этот сигнал тревоги возникает при работе от электрики, это указывает на неисправность генератора.

Для повторного запуска агрегата, вам необходимо сбросить сигнал тревоги, следуя процедуре, описанной выше, и нажать клавишу ON/OFF.

А18 Сигнал тревоги отказа датчиков воды

Это предупреждающая тревога, которая не влияет на процесс работы установки.

  - Блокировка работы дизеля

Для блокировки дизельного двигателя следует нажать кнопку    и удерживать несколько секунд, до тех пор, пока не появится значок       на дисплее, указывая на то, что операция с дизельным двигателем прошла успешно. Нажмите кнопку BACK для возвращения в главное меню.

  - Обслуживание

Нажмите, чтобы достичь позиции, которая включает в себя кнопку установки .

Нажмите  для появления на экране следующей информации:

- напряжение генератора переменного тока

- напряжение батареи

-температура воды

- количество моточасов (дизельный двигатель)

-количество моточасов  ( электродвигатель)

3. Основные технические характеристики

TFZ 614

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС      15780W        12918W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC        8013W          7213W

Компрессор                                        475 см3

Двигатель                                           Lombardini 1649 cм3

Вентилятор конденсатора                воздухообмен 10000 м3/час

Вентилятор в/о                                  ротационный, питание переменное  380 Vcc

воздухообмен 5500 м3/час

Эл. двигатель                                    питание 400V/3~/50Hz     12HP     9,0 Kw

Хладагент                                           R404A

TFZ 620

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС      18408W        15579W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC        8906W          7799W

Компрессор                                        647 см3

Двигатель                                           Lombardini 2200 cм3

Вентилятор конденсатора                воздухообмен 10000 м3/час

Вентилятор в/о                                  ротационный, питание переменное  380 Vcc

воздухообмен 6000 м3/час

Эл. двигатель                                    питание 400V/3~/50Hz     12HP     9,0 Kw

Хладагент                                           R404A

Информация о транспортном оборудовании

| Модель транспортного средства |  |
| --- | --- |
| Номер транспортного средства |  |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата покупки__________________________________________________________

Модель оборудования__________________________________________________

Заводской №___________________________________________________________

Покупатель___________________________________________________________

_______________________________________________________

Продавец______________________________________________________________

Срок гарантии________12 месяцев (исчисляется с момента покупки)________

__________________заполняется четко ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ__________

Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий. Претензий к внешнему виду не имею.

# Покупатель___________                            Продавец___________

МП

5. Программа планового  технического обслуживания (ТО) транспортного холодильного оборудования ZANOTTI с прямым приводом

- Это руководство описывает операции по плановому ТО холодильного оборудования, необходимые для поддержания эффективности работы, и указывает  частоту их проведения.

- Несоблюдение инструкций и порядка проведения операций согласно Программе по Плановому  ТО ведёт к отмене гарантии.

- Информация о двигателе и холодильном оборудовании, указанная в Программе по Плановому ТО, позволяет определить оригинальные запчасти, что позволяет провести быстрый и надлежащий ремонт.

Программа по Плановому Обслуживанию

| Модель | 350 | 1200 | 2050 | 2900 | 3750 | 4600 | 5450 | 6300 | 7150 | 8000 | 8850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFZ 614 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TFZ 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановое Обслуживание

Плановое ТО

Транспортное оборудование ZANOTTI

# 350 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

1200 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

2050 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

2900 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

3750 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

4600 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

5450 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

6300 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

7150 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

.

8000 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

8850 часов

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

6. Регистрация гарантийных ремонтов

| дата | № Акта | Пробег | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

7. Список сервисных центров по обслуживанию и ремонту ХОУ

## Москва

ООО «ЗТС» ул. Отрадная, 2Б

(495) 402-82-61

## Зеленоград (М. О.)

ООО «ЗТС» ул. Заводская, д. 21А

(985)189-67-85

##### Санкт-Петербург

ООО «ЗТС-СПб»

п. Шушары, Московское ш., д. 15а

(911) 120-13-24

##### Н. Новгород

ООО «ЗТС-НН» ул. Яблонева, д. 18

(8312) 58-28-86 / 58-42-16

Ангарск-Иркутск

ООО «РЕФКОМ» Иркутская обл., г. Ангарск, 77 квартал, стр. 11

(3955) 57-38-84

Белгород

ООО «ЛИДЕР» ул. Студенческая, 40.

(4722) 344-277

Брянск

ИП Бережецкий Анатолий Михайлович

Брянский район, пос. Кузьмино, ул.Грибоедова, д.70

(4832) 22-89-36 / 33-30-44

##### Владимир

ЗАО «ЕвроТранс» ул. П. Осипенко, 41

(4922) 35-35-74 доб.1281

##### Волгоград

ООО «Авто 34 Рус»

ул. Электролесовская, 15

(8442) 41-94-82 / 98-12-77

##### Вологда

##### ООО«R-ХОЛОД»

##### пр. Победы, д. 55, оф. 1

(8172) 21-17-42 / 72-90-62

##### Воронеж

##### ООО «Дока» ул. Загородная, д. 1а

(4732)21-49-89 / 21-52-63

Ижевск 
ООО "Сервисный центр "Девятый трест", ул. Лесозаводская, д.23/179
(3412) 904-304 / 401-515

##### Казань

# ООО «РефМастерКазань»

# ул. Фрунзе, д. 3, оф. 111

(843) 524-20-83

Калужская обл., г.Боровск 
ООО "Технополис", Калужская обл., г. Боровск, ул.Московская, 27. 
(48438) 6-61-81 / 6-62-27

##### Кемерово

ООО «Новая технология»

ул. Совхозная, д. 127А

(3842) 25-87-18

##### Киров

ИП Веретенников Григорий Леонидович, ул. Мира, 10-12

(8332)56-34-75 / 49-39-41

Краснодар

(918) 48-48-777

##### Красноярск

ООО «Рефстройсервис»

ул. Кишиневская, 14А

(3912) 599-607 / 538-049

##### Курск

ООО «Регион Холод» пр. Хрущева, 28

(4712) 509-888 / 509-616

г. Новосибирск 
ООО "Реф-авто", Новосибирская обл., г.Обь, проспект Мозжерина,д.5

(383) 216-96-22, 
(913) 912-65-30

##### Омск

«Камин-Холод»

ул. Акад. Павлова, 31

(3812) 46-29-55 / 44-62-24 / 38-48-43

##### Пенза

ИП Бегеева Галина Николаевна,

ул. Пр. Строителей, д. 39

(8412) 35-39-64 / 47-80-89

8-(902)-203-76-90

##### Пермь

ООО Компания «Авто» Бульвар Гагарина, 70Б, оф. 202

(342) 243-10-43 / 262-02-78

г. Ростов-на-Дону 
ООО "ЕвроКлимат", Ростовская обл., г.Аксай, ул. Западная, 37
(86350) 5-99-72, 
(928)155-29-60

г. Самара

#### ООО «Комфорт Авто» Ленинградскийq переезд, ГСК-139, боксы 51-52

(927) 208-19-52

##### Тверь

ООО «ПрестижАвто»

Октябрьский пр-т, д. 60

8-(961)-140-25-31

##### Тюмень

ООО «АвтоКом»

ул. 50 лет Октября, д. 10

(3452) 44-78-95

##### Сургут

##### ООО «ОТЕМ-ЮГРА»

##### Нефтеюганское ш., д. 26

##### (3462) 31-88-00

##### Челябинск

ООО «Авто-климат»

Комсомольский пр-т, д. 10

(351) 255-68-93

Уфа

ООО «Уфа Авто Холод»,

Демский р-н, ул. Кандринская, д. 2

(347) 294-77-70 / 90-29-53

Ярославль

# ИП Кординский Николай Григорьевич

(4852) 33-95-93

8-910-973-95-93